## Slide 1: Besoins en Instrumentation pour les gros Water Cerenkov idée en vrac
Jean-Eric
21/03/06

## Slide 2: Quelque chiffres
Taille 65m diam. 65m de haut: 220kT d’eau (rappel SuperK 50kT)
~81,000 12’’ PMTs (equi. 40% coverage 20’’)
MEMPHYS : 3 puits => 440kT fiduciel
Coût: 300k€ (cavités) + 300k€ PMTs et électronique, HT + 100k€ usines radon– pour l’air et l’eau
R&D pour réduire les coûts (mais pas seulement…)

## Slide 3: Axe de R&D
Lien Cavité-détecteur: éviter un container soudé en inox => Liner à la IMB. Ex. de R&D au USA
Pas forcément où le LAL peu avoir un impact

## Slide 4: Axe de R&D
PMTs et Electronique, HT: cf. ANR 2006 projet: « PMm2 »
  Démonstrateur d’une unité de détection autonome ~1m2: une matrice de 4x4 PMs (8’’ PHOTONIS) immergé dans l’eau (IPNO) avec ASIC de lecture (LAL) allant du correcteur de Gain jusqu’à la digitization Charge et Temps, et l’unité de réseau WiFi (LAPP).
  => 1k€/voie tout compris
Si l’ANR refuse le R&D demeure

## Slide 5: Axe de R&D
Certains canaux de physique ont besoin de tagger e + p → n + e+
  Neutrinos d’ancienne Supernova (réduction du bdf muon atmos. invisible)
  Si burning dans le cas d’une SN <2kpc
  Neutrinos de réacteur (mesure des paramétres d’oscillations « de type solaire »)
Gd Cl3 highly water soluble but acid
Neutron capture on Gd emits a 8.0 MeV 
100 tons of GdCl3 in SK-III (0.2% by mass) would yield >90% neutron captures on Gd
Test currently on the K2K 1kT prototype
Beacom & Vagins Phys. Rev. Lett., 93:171101, 2004
Faire une cuve de 1m3
Différent liner
Eau pure + GdCl3 (acide)
3 PMs
Test de compatibilité
PM-GdCl3
Liner-GdC3