## Slide 1: PAON2 next
J.E Campagne
25/02/13

## Slide 2: Plan
PAON2: résultats « so far » depuis le 20 Sept. 12
  Mécanique
  Electronique
  Tsys…
PAON2-next:
  Objectifs et différents réseaux

## Slide 3
Nancay 10 Sept 12
Nancay 18 Fevr. 13
Les paraboles aussi fragile soient-elles ont tenu bon l’hiver.
Merci François…. Et heureusement qu’on les a.

## Slide 4: Electronique: PAON2
Depuis les test à Meudon on a des problèmes d’oscillations très prononcées.
Ces oscillations sont d’amplitudes bien supérieures à celles de HICluster, et de peak-to-peak ~10MHz différent de HICluster.  Banc de Tests @ LAL
JEC PAON2/04.02.13
19 Fev. 13 @ 14h40

## Slide 5: Electronique: BdT @ LAL
ADC seul
Raie FPGA 125MHz
 Raie @ 1375MHz
ADC + OL/mixer + 7m câble
Oscillations: adaptation mixer-câble
Raie: OL
JEC PAON2-OptX21cm/11.02.13

## Slide 6: Electronique: BdT @ LAL
OL standard
OL synthétisé
OL/mixer+ADC
Synthé Agilent: 1250MHz
Suppression de la quasi-totalité des raies !
JEC PAON2-OptX21cm/19.02.13

## Slide 7: Req, noise, Tsys…
JEC PAON2/04.02.13
Fit des visibilités Sun & CygA transit
<Req> ~ 1.25m à comparer à 1.50m  hgeom ~ 70%

## Slide 8: Req, noise, Tsys…
JEC PAON2/04.02.13
CygA 23/11/12
normalisation
Tsys/h
1400MHz

## Slide 9: Bilan & « what else »
La mécanique a rempli son rôle et on peut l’améliorer
L’électronique est perfectible même si on a pu faire de l’analyse:
  En l’état pour PAON (et plus crucialement OptX21cm):
    OL
    Adaptation câble
  Développement possible: numérisation au pieds des antennes en full streaming en combinant calcul des visibilités sur Uniboard ou « the like »
Reste: étude en situation, en longue durée, des cross-correlations à multi-paraboles stabilité du Tsys/h
  Mini-carte du ceil, 3-4h/jr, avec une source pour normalisation type CygA
  6 (8) paraboles donnent 15 (28) lignes de bases avec une certaine redondance (~2 à 4) et on peut discuter de la géométrie « optimale »

## Slide 10: Qq points de comparaison
 | 3m 30 kg Ham x (6-8) | 4.5m 70kg Ham x 4 | 5m 400kg F.R x 4
R&D électronique | Ok | Ok | Ok
Carte Ciel | Ok | Ok | Ok
Usage de cornet n<1250MHz | Limite | Ok | Ok
Coût Réflect. | 1150€ HT/u | 1814€ HT/u | ?
Base | Légère | Médium | Lourde
Construction | LAL | Nançay | Nançay
Manutention | 4-5 personnes | « Manitou » | « Manitou »

## Slide 11: Back-up

## Slide 12: Mon point de vue
JEC PAON/Science/31.05.12 et commentaires par P.C 6/06/12
Les paraboles actuelles dupliquées apporteraient déjà beaucoup pour étude stabilité et développer nouvelle électronique
Coût du réflecteur (1/1/2013) 1150 € HT/u
Montage au LAL & transport Nançay par le camion LAL
Manutention in situ « à la main » sans trop d’effort
Le besoin d’une préparation spéciale du terrain se pose, on voit ce que cela a déjà donné
Nouveau design  étude/réalisation fixation du feed
Pieds à fiabiliser et intégrer (si possible) une motorisation « Elévation »

## Slide 13: Req, noise, Tsys…
Noise fluctuations
Sun transit
9 Oct 12
JEC PAON2/09.11.12r2
1415MHz
Mais le Soleil n’est pas facile à analyser…
« disque » ~ Beam (hcollec ~ 40%)
+ Flux changeant

## Slide 14: Chasse aux radars…